## Slide 1: DIPLOMSKI RAD br. 998 TEHNIKE VIŠESTRUKOG PRISTUPA MEDIJU PO DODIJELJENIM KANALIMA
Adrijan Jakšić

## Slide 2: Uvod
Više korisnika istovremeno dijeli raspoloživi spektar kanala
Efikasno korištenje raspoloživog spektra uz što veći broj usluženih komunikacija
Razne tehnike višestrukog pristupa mediju
Analiza kašnjenja
Međusobna usporedba
Računalne mreže
LAN

## Slide 3: Računalna mreža
Međusobno povezivanje računala i terminalnih uređaja te prijenos poruka i podataka
Po geografskom opsegu: LAN, MAN, WAN i duge mreže
Stope prijenosa podataka: 0.1-100 Mbit/s
Udaljenost: 0,1-25 km
Stopa pojavljivanje greške: 10-8 -10-11 (niska)
Problemi: kontrola zagušenja, protokol i tehnike pristupa kanalu i mrežna arhitektura

## Slide 4: Ključni pojmovi
Vrijeme odziva
Propusnost (engl. throughput) S
Iskorištenost kanala ili učinkovitost (engl. channel utilization or efficiency), tj. prometno opterećenje
Prosječno kašnjenje prijenosa (engl. average transfer delay) T
Poissonov proces dolazaka paketa
Notes: Tekst u Notes dijelu potrebno je pisati fontom Times New Roman 12pt. Osnovna formatiranja teksta su već ubačena u ovaj predložak: u meniju Format - podmeni Line spacing postavljene su vrijednosti - Line spacing = jedna linija i Before paragraph = pola linije.
Stoga paragrafe nije potrebno odvajati praznim linijama. Formatiranje koje je provedeno na jednoj stranici ne prenosi se na ostale. Stoga je potrebno u svakom Notesu ponoviti postupak formatiranja: poravnavanje po obje margine, Line spacing i Before paragraph.
Notes dio služi samo za pisanje teksta (nema slika).
Ostale oblike formatiranja teksta (buletti i slično) autor može sam odabrati.

## Slide 5: Tehnike višestrukog pristupa mediju
Fiksno zauzet medij
  FDMA, TDMA i CDMA
Slučajno raspoređen medij
  Čista ALOHA, S-ALOHA i rezervacijska ALOHA
    Sudari (kolizije), retransmisija, niska propusnost -> CSMA/CD
Medij dodijeljen po potražnji
  Središnji upravljač
  Prozivanje (engl. Polling)
    Centralno kružno prozivanje (engl. roll-call polling)
    Decentralizirano kružno prozivanje (engl. hub polling)
      Prolazak pristupnog okvira (engl. token passing)

## Slide 6: Teorijska analiza tehnike pristupa mediju fiksno zauzetim kanalom
Broj korisničkih stanica N
Kapacitet kanala (brzina medija) R [bit/s]
Paketi duljine L [bit]
Stopa dolazaka paketa λ [paket/s]
Prosječno vrijeme prijenosa paketa [s]

## Slide 7: FDMA
Kapacitet kanala R/N
Zaštitni pojasevi, širina pojasa
Srednje kašnjenje
Propusnost/opterećenje
Normalizirano kašnjenje
Frekvencijska podjela kanala

## Slide 8: TDMA
Vremenski odsječci i okviri
Dužina odsječka
Čekanje u međuspremniku
Srednje kašnjenje
Normalizirano kašnjenje
Vremenska raspodjela kanala

## Slide 9: CDMA
velik i promjenjiv broj stanica
Praskav promet
Modulacija raspršenog spektra
Vanjsko odbijanje smetnji
Postupna degradacija performansi prilikom povećanja broja stanica
Prosječno efektivno vrijeme prijenosa paketa
Kodna raspodjela kanala

## Slide 10: Usporedba tehnika pristupa mediju zauzetim kanalom
Srednje vrijeme kašnjenja prijenosa jednako kod tehnika FDMA i CDMA
Usporedba normaliziranog kašnjenja
Zaključuje se da za N 2

## Slide 11: Zaključak
Razne tehnike pristupa mediju za različite prigode
FDMA pogodna za analogne komunikacijske sustave
TDMA pogodna za prijenos digitalnih podataka
CDMA pogodna za velik i promjenjiv broj stanica i praskav promet
Zahtjevi nisko kašnjenje i visoka propusnost
Optimalno na propusnosti od 85%

## Slide 12: Hvala Vam na pažnji